УТВЕРЖДЕНА

решением Думы города Тулуна

от 07.12. 2011г. №  62  ДГО

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города

Тулуна на 2011 - 2016 годы.

- Паспорт программы

| 1 | Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тулуна на 2011 - 2016 годы (далее-Программа). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Распоряжение администрации городского округа от 08.08.2011 г. № 344 «О разработке «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тулуна на 2011 - 2016 годы». |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» |
| 4 | Куратор и разработчики Программы | Куратор - Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа. Разработчик - отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа. |
| 5 | Исполнители основных мероприятий Программы | Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, организации коммунального комплекса. |
| 6 | Цель Программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города Тулуна. |
| 7 | Задачи Программы | 1. Обеспечение надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг. 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 3. Сокращение сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса. 4. Повышение надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов. 5. Совершенствование системы утилизации отходов производства и потребления. 6. Внедрение методов энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. |
| 8 | Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2011 – 2016 годов |
| 9 | Источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - средства организаций коммунального комплекса; - плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; - иные средства, предусмотренные законодательством. |
| 10 | Основные мероприятия Программы | 1. Осуществление капитального ремонта городских инженерных сетей. 2. Строительство городских инженерных сетей. 3. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Внедрение методов энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит добиться: - Обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг. - Снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. - Повышения надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов. - Энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры - Улучшения экологических и санитарно-гигиенических условий проживания населения. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Одной из основных проблем муниципального образования – «город Тулун» является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов.  Ветхость городских инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов. Планово-предупредительный ремонт систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 1,5-2 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к снижению уровня надежности городских инженерных систем.

Содержание объектов коммунального комплекса в их нынешнем виде непосильно как для организаций коммунального комплекса, так и для бюджетной сферы.

Анализ состояния коммунальной сферы города Тулуна приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, направленных на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Характеристика систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для размещения отходов производства и потребления города Тулуна.

2.1. Теплоснабжение.

2.1.1. Теплоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта осуществляют 26 теплоисточников, в числе которых	20 муниципальных и 6 ведомственных теплоисточников.

2.1.2. Общая производственная мощность муниципальных котельных составляет 120,2 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 63,3 Гкал/ч. Общая производственная мощность ведомственных котельных составляет 139 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 27 Гкал/ч. Основной вид используемого топлива – бурый уголь.

2.1.3. Оборудование большинства теплоисточников технически устарело, имеет высокий уровень износа. Это свидетельствует о необходимости проведения капитального ремонта и модернизации технологического оборудования котельных.

2.1.4. В целях организации реверсивного водоснабжения,  повышения надежности, эффективности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайонов Строитель и Гидролизный, необходимо строительство теплопровода от котельной микрорайона Угольщиков до ЦТП микрорайона Строитель и до потребителей  микрорайона Гидролизный. Строительство теплопровода позволит добиться обеспечения жителей микрорайонов Строитель и Гидролизный горячей водой нормативного качества, существенного снижения потерь энергетических, трудовых, материальных ресурсов; предоставит возможность выбора поставщика тепловой энергии в зависимости от коньюктуры.

2.1.5. Общая протяженность муниципальных сетей теплоснабжения составляет 57,5 км, в том числе ветхих теплосетей – 32,8 км. Средний уровень износа – 48 %. Теплоизоляция большей части теплопроводов выполнена из минеральных материалов, имеющих низкие эксплуатационные характеристики по сравнению с современными теплоизолирующими материалами.

2.2. Водоснабжение.

2.2.1. Система водоснабжения города Тулуна включает в себя: 5 водозаборных сооружений, в числе которых 2 водозабора открытого типа и 3 водозабора подземного типа; 2 станции водоподготовки, 9 насосных станций, городские водопроводные сети.

2.2.2. Общая производственная мощность водозаборных сооружений составляет 23252 тыс. м3/сутки, фактическая мощность - 14880 тыс. м3/сутки. Общая протяженность муниципальных сетей водоснабжения – 93,9 км, в том числе ветхих сетей – 56,4 км. Средний уровень износа – 60 %.

2.2.3. Высокий процент износа технологического оборудования и сетей системы водоснабжения приводит к значительным потерям воды – 30% и более.

2.2.4. Одной из приоритетных проблем водоснабжения является обеспечение потребителей отдельных районов города питьевой водой нормативного качества в необходимом объеме.

2.3. Канализация.

2.3.1. Централизованная система канализации города Тулуна состоит из самотечных и напорных коллекторов, 6 канализационных насосных станций (КНС), канализационных очистных сооружений (КОС).

2.3.2. Проектная мощность КОС составляет 17 тыс.м3/сутки, фактическая нагрузка – 7,2 тыс.м3/сутки.

2.3.4. За более чем 30-летний срок эксплуатации, оборудование КОС технически устарело,  имеет высокий уровень износа. Качество очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Ия, с каждым годом ухудшается. Превышение значений контролируемых параметров имеет место практически по всем показателям. Это свидетельствует о необходимости проведения капитального ремонта и модернизации всего технологического оборудования – отстойников, аэротенков, системы доочистки и  обеззараживания.

2.3.5. Общая протяженность муниципальных канализационных сетей составляет 55 км, в том числе ветхих сетей – 33 км. Средний уровень износа – 60 %.

2.4. Электроснабжение.

2.4.1. Электроснабжение потребителей города Тулуна осуществляется централизованно. Система электроснабжения включает в себя электротехническое оборудование и линии электропередач.

2.4.2. Общая протяженность муниципальных электрических сетей составляет 434 км, в том числе ветхих сетей – 203 км. Средний уровень износа – 47 %. Общее число муниципальных трансформаторных подстанций – 158.

2.4.3. В настоящее время более 12 % электротехнического оборудования системы электроснабжения выработало свой ресурс, так как эксплуатируется более 25 лет, что соответствует полному физическому износу и требует замены. Трансформаторные подстанции и линии электропередач, построенные более 25 лет назад, не удовлетворяют современным требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации. Производственной мощности существующих трансформаторных подстанций недостаточно для обеспечения потребителей качественной электроэнергией.

2.4.4. Значительный уровень износа электросетей и электротехнического оборудования приводит к нарушению функциональных свойств системы электроснабжения, различного рода ограничениям в потреблении электроэнергии и недопустимому ухудшению ее параметров.

  - 2.5. Система обращения с отходами производства и потребления

2.5.1. Существующая система обращения с отходами производства и потребления в городе Тулуне не имеет современного полигона для размещения и утилизации отходов. Действующая санкционированная свалка площадью 8 га, которая эксплуатируется с1977 г., в настоящее время практически исчерпала свой ресурс.

2.5.2. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляется в контейнеры с последующей перезагрузкой в мусоровозы. Имеющаяся в наличии спецтехника позволяет создать оптимальную структуру сбора и транспортировки ТБО, но в связи с ограниченным сроком службы мусоровозов (6-7 лет) необходимо регулярное приобретение новой техники и контейнеров.

Таким образом, основными проблемами коммунальной инфраструктуры города Тулуна, требующими инвестиционных затрат, являются:

- высокий уровень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры города Тулуна;

- существующая система теплоснабжения имеет низкие показатели ресурсной эффективности, обусловленные использованием устаревших видов оборудования и неполной комплектацией технологического процесса – отсутствием систем водоподготовки и систем автоматического управления режимами работы котельных;

- в целях организации реверсивного водоснабжения,  повышения надежности, эффективности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайонов Строитель и Гидролизный, необходимо строительство теплопровода от котельной микрорайона Угольщиков до ЦТП микрорайона Строитель и до потребителей  микрорайона Гидролизный;

- приоритетной проблемой водоснабжения является обеспечение потребителей отдельных районов города питьевой водой нормативного качества в необходимом объеме;

- необходимо повышение надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов;

- отсутствие полигона для размещения и утилизации отходов производства и потребления, отвечающего санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормативным требованиям.

Разработка данной Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования новых подходов к повышению эффективности в сфере предоставления коммунальных услуг, разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Цель и задачи Программы

Цель - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города Тулуна.

Задачи - в программе решаются следующие основные задачи:

1. Обеспечение надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг.

2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Сокращение сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса.

4. Повышение надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов.

5. Совершенствование системы утилизации отходов производства и потребления.

6. Внедрение методов энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Сроки реализации Программы.

Программа реализуется  в течение 2011 – 2016 годов.

5. Источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет:

- средств областного бюджета;

- средств местного бюджета;

- средств организаций коммунального комплекса;

- платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры;

- иных средств, предусмотренных законодательством.

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун».

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и правовыми актами администрации городского округа в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – локальные программы).

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями мероприятий Программы  являются отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, организации коммунального комплекса. Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа.

7. Основные мероприятия Программы.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Выполнение Программы обеспечит достижение основной цели Программы - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города Тулуна.

Практическая реализация программных мероприятий позволит добиться:

- обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг;

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышения надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов;

- повышения уровня технического состояния и оснащенности уличной дорожной сети города.

- улучшения качества обслуживания уличной дорожной сети города;

- энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологических и санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Приложение № 1

к  Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Тулуна на 2011-2016 годы

Система  программных мероприятий.

| № п/п | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Планируемые сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Теплоснабжение |
| 1 | Тепловые сети м-нов Угольщиков, Строитель и Гидролизный | Строительство теплопровода от котельной м-на Угольщиков до ЦТП м-нов Строитель и Гидролизный | 2012-2013 г.г. |
| 2 | Электрокотельная ЛЭП-500 | Строительно- монтажные работы по реконструкции эл.котельной ЛЭП-500 с 4-мя эл. бойлерами с заменой на 2 твердотопливных котла КВр-0,5 | 2014-2016 г.г. |
| 3 | Котельная м-на Жукова | Замена паровых котлов на водогрейные на котельной м-на Жукова | 2014-2016 г.г. |
| 4 | Городские тепловые сети | Капитальный ремонт городских теплосетей | 2012-2016 г.г. |
| Водоснабжение |
| 1 | Водопроводные сети Южного района | Капитальный ремонт водовода от водозабора Красный яр до котельной м-на «Угольщиков». | 2014-2015 г.г. |
| 2 | Водопроводные сети Центрального района | Строительство водовода от ул. Ленина до ул. Юбилейной, 35 для обеспечения населения питьевой водой. | 2015-2016 г.г. |
|  |  | Строительство водовода от «Лыжной базы» по ул. Сорокина-Советская-Типографская-Володарского с устройством насосной станции в районе «Лыжной базы». | 2012-2013 г.г. |
|  |  | Капитальный ремонт второй очереди водовода по ул. Володарского, Красноармейской до котельной м-на «Жукова». | 2015-2016 г.г. |
|  |  | Капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова, 35 до фильтровальной станции пос. «Стекольный» | 2015-2016 г.г. |
|  | Улица Красной звезды | Строительство водонапорной башни по ул. Красной звезды для обеспечения населения питьевой водой. | 2012 г. |
| 7 | Водопроводный дюкер через р. Ия | Обследование и ремонт дюкера водовода через р. Ия от ВЗС Красный Яр | 2013-2015 г.г. |
| 8 | Городские водопроводные сети | Капитальный ремонт городских водопроводных сетей | 2012-2016 г.г. |
| Канализация |
| 1 | Канализационные сети Центрального района | Строительство централизованной системы канализационных сетей по ул. Павлова | 2015-2016 г.г. |
| 2 | Канализационные сети Южного района | Строительство централизованной системы канализационных сетей по ул. 1-я, 2-я, 3-я Заречная | 2015-2016 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Канализационный дюкер через р. Ия | Обследование и ремонт дюкера напорного канализационного коллектора через р. Ия | 2014-2016 г.г. |
| 4 | Канализационные очистные сооружения | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений (КОС) | 2014-2016 г.г. |
| 5 | Городские канализационные сети | Капитальный ремонт городских канализационных сетей | 2012-2016 г.г. |
| Электроснабжение |
| 1 | Жилые районы города | Электроснабжение жилых районов города | 2012-2016 г.г. |
| 2 | Городские системы электроснабжения | Капитальный ремонт электротехнического оборудования и электрических сетей городской системы электроснабжения | 2012-2016 г.г. |
| Система обращения с отходами производства и потребления |
| 1 | Полигон утилизации отходов производства и потребления | Строительство полигона утилизации отходов производства и потребления | 2013-2016 г.г. |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры |
| 1 | - | Использование методов энергосбережения и повышения энергоэффективности в коммунальной сфере. | 2012-2015 г.г. |